## Slide 1: Houghova transformace
Rychlý a jednoduchý algoritmus k nalezení objektu
Klíčová myšlenka: Hrany hlasuji pro možný model

## Slide 2: Nalezení hran
Hrany nalezneme konvoluci obrazu s maskou aproximující druhou derivaci.
Konvoluci provádíme v x-ovém i y-ovém směru.
Vypočteme velikost gradientu
Volbou prahu zachováme jen hrany pro nás zajímavé

## Slide 3: Problémy
Hrany nemusí být spojené
Objekt nemusí byt zcela viditelný
Jak můžeme nalézt a popsat vlastnosti komplexního objektu?
=> Houghova transformace je obecný přístup k nalezení objektu popsaného parametrickými rovnicemi.

## Slide 4: Základní myšlenka
Každá přímka v obraze může být popsána rovnicí y=k x+q
Každý bod přímky může ležet na nekonečně mnoho přímkách.
V houghově transformaci (prostoru nebo akumulátoru) hlasuje každý bod pro všechny přímky na kterých může ležet.
Přimky s největším počtem hlasů vyhrají.

## Slide 5: Algoritmus
Kvantuj parametricky prostor (k,q)
Vytvoř akumulátor A(k,q)=0
Pro každý hranový bod (x,y) inkrementuj A(k,q)=A(k,q)+1;
Pokud (k,q) splňuje q=-kx+y
Nalezni lokální maxima

## Slide 6: Volba parametrizace
Problém: -q
  Velikost akumulátoru
  Větší výpočetní náročnost a větší požadavek na paměť
Zlepšení:
  parametrická reprezentace: r=-x*cos()+y*sin()
  02 -rmaxrrmax

## Slide 7: Problem
Jak přesné kvantování provést (moc velké způsobí nalezení jiných přímek, moc malé problém šumu přehlednutí přímek)
Kolik přímek vybrat?
  Spočti maxima v hougově akumulátoru
  Non-maxima supremum
Které body náleží dané přímce?
  Hledej body v okolí přímky
  Vyřeš znovu pro přímky a iteruj

## Slide 8: Hough-hledání kružnic
Rovnice kružnice
(x-a)²+(y-b) ²=r²
Pokud je poloměr známý bude houghův akumulátor ve 2D A(a,b)
Pokud je poloměr neznámý bude houghův akumulátor ve 3D A(a,b,r)

## Slide 9: Zobecněná houghova transformace
 .. Orientace bodu
 .. Orientace hrany
Hrana je reprezentovanajako (x,y,)
Najdi střed objektu (xs,ys)
Vytvoř akumulátor A(xs,ys)=0
Vytvoř R-tabulku
Pro každý hranový bod (x,y,)
  pro každé g spočti
  Inkrementuj A(xs,ys)=A(xs,ys)+1
Najdi lokální maxima
Směr hrany | g=(r,)
1 | 
i | 
i+1 | 

## Slide 10: Hough zhodnocení
Funguje i pro porušené hrany
Relativně necitlivý na zakrytí části objektu
Efektivní pro jednoduché tvary (přímky,kružnice,atd.)
Kompromis mezi prací v obrazovém prostoru a parametrickém prostoru
Zvládá nepřesné nalezení hrany:inkrementuje část akumulátoru což je lepší než inkrementace jednoho bodu